UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE TRANSFERÊNCIA – 2o semestre letivo de 2009 e 1o semestre letivo de 2010 CURSO de ENGENHARIA QUÍMICA - Gabarito INSTRUÇÕES AO CANDIDATO Verifique se este caderno contém: PROVA DE REDAÇÃO – com uma proposta; PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – com questões discursivas, totalizando dez pontos. Se este caderno não contiver integralmente o descrito no item anterior, notifique imediatamente ao fiscal. No espaço reservado à identificação do candidato, além de assinar, preencha o campo respectivo com seu nome. Não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para o cálculo e o desenho, portar material que sirva para consulta nem equipamento destinado à comunicação. Na avaliação do desenvolvimento das questões será considerado somente o que estiver escrito a caneta, com tinta azul ou preta, nos espaços apropriados. O tempo disponível para realizar as provas é de quatro horas. Ao terminar, entregue ao fiscal este caderno devidamente assinado. Tanto a falta de assinatura quanto a assinatura fora do local apropriado poderá invalidar sua prova. Certifique-se de ter assinado a lista de presença. Colabore com o fiscal, caso este o convide a comprovar sua identidade por impressão digital. Você deverá permanecer no local de realização das provas por, no mínimo, noventa minutos. AGUARDE O AVISO PARA O INÍCIO DA PROVA RESERVADO À IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

| RESERVADO AOS AVALIADORES |
| --- |
| REDAÇÃO |  |  | rubrica: ___________ |
| C. ESPECÍFICOS |  |  | rubrica: ___________ |

# Prova de Conhecimentos Específicos

1a QUESTÃO: (1,0 ponto)

Uma solução aquosa 0,50 molar de ácido sulfúrico entra em uma unidade com uma vazão de 1,25 m3 /min. A densidade relativa da solução é de 1,03.

Calcule:

- a concentração mássica do H2SO4 em Kg/m3;

- a vazão mássica de H2SO4 em Kg/s;

- a fração mássica de H2SO4.

Dados: Ms=32 Kg/Kmol, Mo=16 Kg/Kmol, Mh=1Kg/Kmol.

Cálculos e respostas: MH2SO4 = [2+32+4(16)] Kg/Kmol = 98 Kg/Kmol CH2SO4 = 0,5 mol H2SO4/. (H2SO4 = (H2SO4 = 49 Kg/m3 b) 1,0 Kg/s c) solução = 1,03 0,048

2a QUESTÃO: (1,0 ponto)

Balanceie as seguintes reações químicas:

a) Ca3(PO4)2(s)  +  SiO2(s)  +  C(s)  (  CaSiO3(s)  +  CO(g)  +  P4(s)

b) Fe2P(s)  +  S(s) ( P4S10(s)  +  FeS(s)

c) LaC2(s) + H2O() ( La(OH)3(s) + C2H2(g) + H2(g)

d) FeCl2  + (NH4)3PO4(aq) ( Fe3(PO4)2(s) + NH4Cl(aq)

e) C8H10N4O2(s) + O2(g)  ( CO2(g) + H2O() + N2(g)

Cálculos e respostas: a) Ca3(PO4)2 + 3SiO2 + 5C ( 3CaSiO3 + 5CO + ½ P4 b) 4Fe2P + 18S ( P4S10 + 8FeS c) LaC2 + 3H2O ( La(OH)3 + C2H2 + H2 d) 3FeCl2 + 2(NH4)3PO4 ( Fe3(PO4)2 + 6NH4Cl e) 2C8H10N4O2 + 19O2 ( 16CO2 + 10H2O + 4N2

3a QUESTÃO: (1,0 ponto)

O carboneto de cálcio, CaC2, reage com água para formar hidróxido de cálcio e o gás inflamável acetileno.

- Escreva a equação química balanceada da reação.

- Qual é o reagente limitante quando 200 g de água reagem com 200 g de carboneto de cálcio?

- Qual a massa de acetileno produzida para a conversão de 100 % do reagente limitante?

- Qual a massa que restou do reagente em excesso, depois de completada a reação?

- Qual a percentagem do reagente em excesso?

- Se a conversão fosse de 50%, qual a massa de hidróxido de cálcio formado?

Dados:

Cálculos e respostas: a) CaC2(s) + 2H2O() ( Ca(OH)2(aq) + C2H2(g) b) CaC2 + 2H2O ( Ca(OH)2 + C2H2 64 g 36g = [40 + 2(12)] g/mol = 64 g/mol = (2 + 16) g/mol = 18 g/mol O CaC2 é o reagente limitante. c) CaC2 + 2H2O ( Ca(OH)2 + C2H2 64 36 74 26 200 x y z = [40 + 2(17)] g/mol = 74 g/mol = [2(12) + 2] g/mol = 26 g/mol Cálculos e respostas; Resposta: Foram produzidas 81,25 g (C2H2). d) H2O convertida = 112,5 g H2O entrou = 200,0 g H2O sobrou = 87,5 g Resposta: Restaram 87,5 g H2O. e) % H2O em excesso f) CaC2 + 2H2O ( Ca(OH)2 + C2H2 64 36 74 26 0,5(200) x y z Resposta: Foram formadas 115,6 g de Ca(OH)2.

4a QUESTÃO: (1,0 ponto)

Calcule a entalpia padrão da reação   a 298,15 K para a seguinte reação:

4 NH3(g)  +  5O2(g) (  4 NO(g)  +  6 H2O(g)

Dados: Entalpia padrão de formação de cada substância

| Substância | NH3(g) | O2(g) | NO(g) | H2O(g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (kJ/mol) | (46,191 | 0 | 90,374 | (241,826 |

Cálculos e respostas: Para cada mol do reagente NH3, teremos:

5a QUESTÃO: (1,0ponto)                                          Erro! Indicador não definido.

Uma certa mistura gasosa, com massa total de 10g, compõe-se de 7 g de metano,  1 g de etano e 2 g de nitrogênio.

- Calcule as pressões parciais desses gases quando a pressão total é de 1 atm.

- Qual o volume total em litros que a mistura ocuparia a uma pressão de 10 atm e temperatura ambiente, 298,15 K?

Dados: MC = 12 g/mol, MH = 1 g/mol, MN = 14 g/mol

Constante universal dos gases, R = 0,082

Cálculos e respostas: Metano = CH4 MCH4 = (12 + 4) g/mol = 16 g/mol Etano = C2H6 MC2H6 = [2(12) + 6] g/mol = 30 g/mol Nitrogênio = N2 MN2 = 2 x 14 g/mol = 28 g/mol Cálculo das frações molares (xi) ntotal = (0,438 + 0,033 + 0,071) mol = 0,542 mol

6a QUESTÃO: (1,5 ponto)                                                               Erro! Indicador não definido.

Considere a função f  definida por .

Determine:

- o domínio f.

- .

- A derivada de f.

Cálculos e resposta: a) com x ≠ -3 e x ≠ -4 b) c) f ’(x) ( lnf(x)= .

7a QUESTÃO: (1,5 ponto)

Calcule.

Cálculos e respostas: I = = 2x = 3 tg ( → tg ( = 2x/3 e sec ( = 1/3 x = 4x2 + 9 = 9 tg2 ( + 9 = 9 (1 + tg2 () = 9 sec2 ( I = Cálculo de u = sec ( ( du = sec ( tg ( d ( d( = sec2 ( d ( ( v = tg ( = sec ( tg ( - = sec ( tg ( - Cálculos e respostas : Voltando,

8a QUESTÃO: (1,0 ponto)

Resolva a equação .

Cálculos e respostas: é a solução da equação.

9a QUESTÃO: (1,0 ponto)

Considere a matriz A =. Determine, se possível:

- sua inversa.

- seus autovalores.

Cálculos e respostas: A = det A = 66-+ 48 + 48 – 40 – 176 – 216 = 324 ( 0 logo A admite inversa. A = ( A-1 = A-1 = b) Auto valores de A . det (A - (I) = 0 ( det 0 ( (3 ( 27(2 + 180( ( 324 = 0 (1 = 3, (2 = 6, (3 = 18

# Text boxes

x2                    +         +         +     0    +        +

x – 3       –          –          –         –     0   +

x + 3       –         –     0    +         +          +

x + 3       –         –     0    +         +          +

x + 4       –    0    +           +        +           +

+   (     –    (    –   0    –     0    +